## Slide 1: 2024..
한성재

## Slide 2: 대규모 병렬 강화학습
2020년 기준 강화학습 알고리즘= 데이터 + 정책 업데이트
정책 업데이트는 GPU에서 쉽게 수행 가능(신경망 역전파)
But 데이터 수집은 GPU에서 어려움(communication bottle-necks, GPU 계산 속도가 저장장치에서의 전달 속도 보다 빠름)
그래서 CPU 사용하지만 CPU에서 GPU로의 전달 속도가 느림 >>학습 속도 느려짐
IasscGym의 end to end 데이터 수집과 정책 업데이트를 GPU에서 수행하여 빠르게 훈련하는 대규모 병렬 강화학습 연구

## Slide 3: Simulation Throughput optimize
Proximal Policy Optimization(PPO) 알고리즘을 GPU에서 모든 계산을 하고 저장하도록 커스텀한 뒤에 사용 (*PPO: 안전한 학습을 위해 정책 업데이트를 제한 하는 알고리즘)
정책 업데이트 후에 데이터 수집(배치크기(B)에 따라 결정, B = n-robot * n-step) B가 작으면 gradient가 불안정해지고, 너무 크면 샘플이 반복되어 정보 획득 X
n-robot은 큼 >B가 적절해야함 > n-step이 작아야함 but n-step은 최소 25이상이여야 학습이 잘 됨 > n-robot 감소 > 성능 저하
*** batch는 데이터셋을 한번에 학습 후 마지막 한번만 정책 업데이트, mini-batch는 나눠서 학습하고 한 덩어리 마다 정책 업데이트***
큰 mini-batch가 결과적으로 효율적임(발견된 사실)

## Slide 4: Reset Handling
로봇이 넘어지거나 새로운 궤적, 지형을 탐색하도록 주기적으로 리셋함
PPO는 미래의 할인된 보상의 무한 합을 예측하는 구조
따라서 타임아웃으로 인한 리셋은 예측이 불가능하여 학습 부진 (시작한 뒤 20초 후에 리셋이 발생한다고 가정. 20초에 보상을 10, 미래 총보상을 100으로 예측했을 때 20초에 바로 종료되어 예측 보상과 최종 보상에 큰 차이가 생김)
과거에는 타임아웃을 주지 않거나 마지막 배치에서만 타임아웃을 주는 식으로 이 문제를 회피
But 대규모 병렬에서는 배치 당 로봇 수에 제한이 있어 bootstrap 방식 사용 타임아웃에서도 마지막 예측을 바탕으로 보상을 보강

## Slide 5: Task Description
평지, 경사면, 울퉁불퉁면, 장애물 지형, 계단 지형 사용(8*8 타일)
무작위 방향과 속도 명령 속에서 지형을 가로질러 감
경사면과 계단은 피라미드 형태
게임 방식. 지형마다 레벨 설정(계단 높이, 경사도 등) > 특정 지형의 가장 낮은 레벨로 시작 > 성공하면 다음 레벨, 거리의 절반도 못 가면 전 레벨 >가장 높은 레벨 해결 시 무작위 레벨
망각을 방지하고 각 성능에 맞춘 난이도 제공 가능. 지형 유형마다 개별 조정과 시각적,정량적 피드백 제공가능 (위 500번, 아래1000번)
난이도 조절 측면에서 처리비용이 거의 들어가지 않고, 하이퍼파라미터 튜닝이 필요하지 않음
지형을 재생성하지 않음 (계산감소)

## Slide 6: Observations, Actions, and Rewards
정책이 받는 것: base 선형(and 각)속도, 중력벡터 측정값, 관절 위치와 속도, 이전 정책의 행동, 로봇 base 중심의 108개의 지형 측정값
보상: 명령된 속도 추정, 부드럽고 효율적인 움직임, 충돌 방지, 긴 걸음 유도(이뻐보임)
(모든 지형에서 동일한 보상의 단일 policy 사용)
행동: 모터에 전달되는 관절 위치 명령을 pd컨트롤러가 torque로 전환

## Slide 7: Sim-to-Real Additions
Sim to Real 성능 향상을 위해 일부의 무작위성 가미
마찰계수를 다양하게 설정 (0.5~1.25)
관찰에 노이즈 추가
10초마다 로봇 밀치기 (x,y 방향으로 +-1m/s)
***ANYmal은 모델링이 어려운 series elastic actuators를 사용. 따라서 LSTM으로 관절 위치명령으로 부터 토크 계산. 그러나 엑추에이터의 시간적 정보를 갖지못함

## Slide 8: Effects of Massive Parallelism
로봇의 수가 정책의 최종성능에 미치는 영향 평가 좋은 정책이 더 어려운 작업을 하기 때문에 총보상에 영향을 주기 때문에 앞선 커리큘럼은 사용하지 않고 다양한 지형에 바로 대입함
Batch size가 증가 할수록 성능 증가, 로봇 수가 너무 많거나 적으면 학습률 저하 (n-step이 감소하여 time-horizon이 짧아지기 때문)
학습 시간은 4000개까지는 증가하지만 그 이후에 미미함
배치 크기는 증가 시키는 것이 좋지만 그에 따라 학습 시간도 증가함
마지막 그래프처럼 로봇은 2048~4096개를 사용하는 것이 가장 균형적

## Slide 9: Simulation
4096개의 robot과 98304의 batch size로 훈련 진행
1500번의 정책 업데이트를 통해 총 20분 훈련. 0.75m/s의 forward velocity comman와 [-0.1,0.1] 사이의 a side velocity command randomized를 받음
계단에서는 0.2m까지 성공적으로 학습. 그 이상은 기구학적 한계임
무작위 장애물은 점점 감소함을 보임
경사는 25도 이상은 올라가지 못함. 내려가는 건 어느정도 학습함
정책의 특성상 다양한 보행 방식과 행동이 가능하지만 trotting gait로 수렴함.
가끔 다리를 끌거나 base 높이가 높거나 낮은 등의 비정상적인 행동을 보임
일반화 증명을 위해 20%의 추가 중량 상황, 다양한 로봇에 적용함

## Slide 10: Sim-to-real Transfer
최종적으로 고정된 정책으로 진행
로봇의 센서로부터 관찰데이터를 정책으로 전달 > 정책에서 행동 생성> 생성된 행동을 목표 관절 위치로 모터로 전달
지형의 높이 측정은 Lidar스캔을 통해 구축하는 elevation map에서 가져옴 그러나 완벽하지 않아 robustness가 감소함. 주로 고속에서 발생하여 최대 선형속도를 0.6m/s 감소
이런 불완전함을 개선하기위해 teacher-student setup을 사용하는 연구를 할 예정
***teacher-student setup: 실제 환경에서는 알 수 없는 정확한 데이터(지형 등)을 가지고 teacher policy 학습. 후에 실제 로봇이 사용할 수 있는 센서 데이터만을 가지고 teacher policy를 모방하는 student policy학습
훈련을 마치면 바로 실제환경에 대입 가능